## Slide 2: Le système plectre
Moteur : servo-moteur AX-12 de Robotis
Angle entre les deux positions du plectre : 30°
Poids (g) | 54.6
Dimensions (mm) | 32x50x40
Voltage (V) | 9
Couple (Nm) | ~ 1.52
Vitesse sans charge (rpm) | 59 ~ 1 tour/sec
30 °
moteur rotatif
Plectre en position haute
Plectre en position basse
Schéma du système plectre

## Slide 3: Le moteur linéaire et son guidage
Moteur linéaire : LinMot P01-37x120/580x660
Course max : 66 cm
Force max : 163 N
Vitesse max : 3,2 m/s
Courant : continu, 8,0 A max (72 VDC)
Stator : 21,6 cm, 0,740 kg
Slider : 80 cm, 1,762 kg
Système guidage :
On fixe le stator au bâti avec le radiateur LinMot PF02-37x100 afin de travailler sur le guidage du moteur.
La trajectoire du slider et donc le rail conduisant le chariot doivent être parfaitement parallèle au stator.
Schéma du moteur linéaire avec son guidage

## Slide 4: Le chevalet
Il sera fixé au moteur linéaire et bouge linéairement lorsque celui-ci est actionné
Le contact avec la corde se fait par une poulie
Ressort
Corde guitare
Poulie

## Slide 5: Le système tension de la corde
Utilisation d’une clé de guitare
Moteur : GDR1 courant continu + réducteur
Couple max : 1,2 Nm
Voltage : 12 V
Puissance nominale : 10 W
Vitesse max : 100 tr/min = 1,67 tr/s
Masse : 670 g
Tension à supporter : de l’ordre de 100 N
pour une tension moyenne de 100N, pouvoir la faire varier de 45 à 225 N
Asservissement en tension
Le système tension sur la maquette de la guitare

## Slide 6: Les mesures du système
Moteur linéaire : 66 cm de mouvement
Longueur minimale de la corde utile : 10 cm
Longueur maximale : 76 cm
Système plectre
Chevalet
Corde
Amplitude du chevalet : 66 cm
Longueur utile de la corde, selon la position du chevalet
Point de fixation de la corde
Point de fixation de la corde
Système Tension
10 cm
10 cm
Disposition des différents système par rapport à la corde

## Slide 7: Les commandes du système
Un programme informatique doit être écrit pour :
Créer une interface homme-machine
A partir des commandes de l’utilisateur, envoyer des commandes aux différents moteurs du système pour exécuter la tâche demandée
Programme
Commande
Carte Arduino
Légende :
Moteur linéaire
Moteur tension
Servo-moteur plectre
Schéma du système électronique retenu de la guitare élec